## Slide 1
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η υπέρυθρη ακτινοβολία ως εργαλείο μελέτης κυκλωμάτων και άλλα εργαλεία ανάλυσης τους
ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΘΗ , ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΜΑΝΤΑ , ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ , ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΠΛΑΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΣΙΝΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΣΙΝΑΝΙ ΕΙΡΗΝΗ,ΝΤΟΥΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΒΟΜΒΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ=>ΟΜΑΔΑ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

## Slide 3
Παρουσιάζεται μία κατασκευή χαμηλού κόστους για τη διδασκαλία βασικών εννοιών του Ηλεκτρομαγνητισμού και της Ανάλυσης Κυκλωμάτων, με τη μορφή μινιατούρας λαβυρίνθου (23×23 cm).
Η διαδρομή του λαβυρίνθου υλοποιείται - διακλαδώνεται με σύρμα χρωμονικελίνης (NiCr) συνολικής αντίστασης ~22 Ω. Με τροφοδότηση συνεχούς τάσης 20 V αναπτύσσεται ισχύς Joule P=V²/R≈18 W πάνω στο σύρμα, με αποτέλεσμα μετρήσιμη αύξηση θερμοκρασίας.

## Slide 4
Η «σωστή» διαδρομή του λαβυρίνθου οπτικοποιείται σε πραγματικό χρόνο μέσω υπέρυθρης κάμερας/θερμογράφου ή/και αισθητήρα υπερύθρων, προσφέροντας ισχυρό οπτικό ανάλογο της ροής ρεύματος.

## Slide 5
2ο μέρος: Θα μπορούσε το ηλεκτρικό ρεύμα να υπερπηδήσει το εμπόδιο του αδιεξόδου; ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ο ΤΡΟΠΟΣ

## Slide 6
Στη συνέχεια εισάγεται η έννοια της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής που εδώ ονομάζεται και αμοιβαία επαγωγή.

## Slide 7
Κύκλωμα LC
Η συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος που δημιουργείται όταν* δίνεται από την σχέση :
*Τότε έχουμε καλύτερη ανταπόκριση * =>φωτεινότητα led
συντονισμός
*όλα λοιπον είναι θεμα χρόνου!
και η αντίστοιχη περίοδος :